Краткая характеристика большого эквивалентного стенда

(далее – БЭС)

ОАО «НИИПТ» имеет опыт разработки, оборудования и эффективного применения большого эквивалентного стенда. БЭС представляет собой комплекс многофункциональных установок, предназначенных для проведения токовых, высоковольтных, тепловых испытаний и исследований силовых преобразовательных устройств. БЭС позволяет проводить испытания полупроводниковой элементной базы, отдельных модулей, высоковольтных вентилей, преобразовательных установок в целом с отработкой их систем управления и собственных нужд, конструктивных решений.

Состав комплекса:

1. Трехфазный тиристорный токовый контур. Позволяет проводить длительные испытания оборудования постоянным регулируемым током до 2000А напряжением 500В, а также проверять полупроводниковые вентили (модули, единичные приборы) в режиме плеча выпрямителя (длительность тока 6,67мс, амплитуда тока до 2000А). Установка содержит аппаратуру тепловых измерений, а также позволяет осуществлять принудительное воздушное и принудительное водяное охлаждение испытуемых объектов. (см. рис.1).

Рис. 1 Трехфазный тиристорный токовый контур

2. Установка высоковольтных статическиx испытаний. Позволяет проводить испытания переменным напряжением до 200 кВ при токе до 10мА частотой 50Гц,  проверять электрическую прочность изоляции испытуемого объекта.

3.  Высоковольтные воздушные реакторы с суммарной индуктивностью до 300 мГн, блок конденсаторов (см. рис.2).

Рис. 2 Высоковольтные воздушные реакторы с суммарной

индуктивностью до 300 мГн и блок конденсаторов

4. Резистивная низкоомная нагрузка мощностью до 2 МВт (см. рис. 3)

.

Рис.3 Резистивная низкоомная нагрузка мощностью до 2 МВт

Высоковольтные воздушные реакторы, конденсаторы и резистивная низкоомная нагрузка позволяют формировать емкостно-индуктивно-омическую нагрузку импульсной мощностью 5МВт, длительно 2МВт. Нагрузка предназначена для комплектации временных испытательных схем.

5. Установка импульсных  испытаний позволяет формировать импульсы положительной и отрицательной полярности напряжением до 35 кВ при импульсном токе колоколообразной формы длительностью до 300 мкс и амплитудой тока до 1000А. Установка дает возможность проверять работоспособность высоковольтных тиристорных вентилей и распределение напряжений по тиристорам в них.

6. Источники высокого напряжения. Это регулируемые источники высокого напряжения переменного и постоянного тока (см. рис. 4):

- диодный источник постоянного напряжения до 10кВ;

-.источник переменного напряжения до 10кВ.

Установка позволяет проводить испытания объектов напряжением до 10 кВ при токе до 100А.

Рис. 4 Источники высокого напряжения

Все перечисленные установки были расположены компактно в здании ОАО «НИИПТ в помещении общей площадью 400 кв.м. Мощность подстанции, питающей  «БЭС-200», составляет  3МВт.

«БЭС-200» позволяет проводить полный перечень как заводских, так и исследовательских испытаний преобразовательного оборудования.